## Slide 1: О водообеспечении южных регионов в вегетационный период 2024 года
г. Астана, март 2024 г.
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

## Slide 2
Всего факт по РК 2021-2023 гг., млн. м3
15 772
2021
2022
2023
Лимит
11 584
11 539
11 500
Кызылординская
Туркестанская
Алматинская
Жамбылская
Chart: 
Ряд 1 | 3903
Ряд 2 | 3483
Ряд 3 | 3336
Ряд 4 | 3411
Chart: 
Ряд 1 | 4160
Ряд 2 | 3811
Ряд 3 | 4048
Ряд 4 | 4073
Chart: 
Ряд 1 | 2214
Ряд 2 | 820
Ряд 3 | 909
Ряд 4 | 923
Chart: 
Ряд 1 | 4872
Ряд 2 | 3670
Ряд 3 | 3528
Ряд 4 | 3409
ДИНАМИКА ВОДОЗАБОРА ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ОРОШЕНИЯ С 2021-2023 гг.
потери при транспортировке воды при орошении
97%
водоподачи для нужд орошения приходится на 5 южных областей Казахстана
до 40%
Жетісу
1

## Slide 3
Балкаш-Алакольский водохозяйственный бассейн
Алматинская область и область Жетісу
водохозяйственная обстановка стабильная
водохранилища работают согласно утвержденного графика на межвегетационный период
По состоянию на 12 марта 2024 года
Объем Капшагайского водохранилища составляет 17510 млн.м3 (в 2022 году – 16920 млн.м3)
Объем Бартогайского водохранилища составляет 250 млн.м3 (в 2022 году – 263 млн.м3)
В рамках Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек с 2011 года реализуется план основных технических работ по вододелению на трансграничных реках между РК и КНР, по 5 тематическим исследованиям. На сегодняшний день достигнуты договорённости по 3 темам, в апреле 2024 года предполагаем согласовать четвертую тему, работа продолжается.
2

## Slide 4
Chart: Сравнительный график режима работ межгос объектов по р.Шу и Талас в вегетационный период 2023 г.
| по реке Шу | по реке Талас
по утвержденному графику, млн.м3 | 154 | 336
фактический водозабор, млн.м3 | 135.7 | 323.8
Годы | Согласно графика, млн.м3 | Фактичеки, млн.м3 | % от Положения | Недобор, млн.м3
2021 | 500 | 377,4 | 75 | 122,6
2022 | 500 | 591,9 | 118 | 91,9
2023 | 336 | 323,8 | 96 | 12,2
Фактический объем воды поступившей
в Казахстан, с 2021 -2023гг.
По реке Талас
По реке Шу
Годы | Согласно графика, млн.м3 | Фактичеки, млн.м3 | % от Положения | Недобор, млн.м3
2021 | 318,3 | 151,7 | 47 | 166,6
2022 | 210,7 | 176 | 80 | 43,7
2023 | 154,0 | 135,7 | 88 | 18,3
Шу-Таласский водохозяйственный бассейн
По состоянию на 12 марта 2024 года
Объем Кировского водохранилища составляет 387 млн.м3 (в 2022 году – 362 млн.м3)
Объем Тасоткельского водохранилища составляет 389 млн.м3 (в 2022 году – 255 млн.м3)
Объем Ортотокойского водохранилища составляет 371 млн.м3 (в 2022 году – 398 млн.м3)
3

## Slide 5
Арало-Сырдарьинский водохозяйственный бассейн
годы | Прогноз МКВК (млн.м3) | Факт.поступление (млн.м3) | %
2021 | 4084 | 1687 | 41
2022 | 3904 | 3938 | 101
2023 | 4222 | 2390 | 57
годы | Прогноз МКВК (млн.м3) | Факт.поступление (млн.м3) | %
2021-2022 | 10342 | 8238 | 80
2022-2023 | 10779 | 13010 | 121
2023-2024 | 11717 | 8650 (по состоянию на 12.03.24г.) | 78
Межвегетационный период
Вегетационный период
По состоянию на 12 марта 2024 года
Объем Шардаринского водохранилища составляет 4669 млн.м3 (в 2022 году – 5030 млн.м3)
Объем Коксарайского контррегулятора составляет 921 млн.м3 (в 2022 году – 1865 млн.м3)
На начало вегетации планируется накопить в Шардаринском водохранилище 5200 млн.м3, в Коксарайском контррегуляторе 1800 млн.м3
г.
4

## Slide 6
ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛАНИРУЕТСЯ до 2026 г.
Из 1,8 млн. га орошаемых земель по стране, охвачено водосбережением 279,5 тыс. га (16%)
Регионы | Наличие орошаемых земель | Охваченная водосбережением | Доля
Абай | 92,2 | 9,7 | 10,5%
Акмолинская | 22,6 | 21,8 | 96,5%
Актюбинская | 15,5 | 21 | 100 %
Атырауская | 14,3 | 4,5 | 31,5%
ЗКО | 46,8 | 6 | 12,8%
Карагандинская | 68,9 | 26,3 | 38,2%
Костанайская | 15,4 | 6,4 | 41,6%
Мангистауская | 1,0 | 1,0 | 100%
Павлодарская | 128 | 66,5 | 52,0%
СКО | 16,7 | 2,7 | 16,2%
ВКО | 66,4 | 5,4 | 8,1%
Ұлытау | 6,2 | - | -
Южные регионы (107.6 из 1396 тыс. га или 8%) |  |  | 
Алматинская | 275,9 | 17,7 | 6%
Жетысуская | 223,8 | 8,0 | 4%
Жамбылская | 187,7 | 50,9 | 27%
Кызылординская | 224,6 | 0,8 | 0,4%
Туркестанская | 484 | 30,3 | 6%
ИТОГО | 1 890 | 279,5 | 17%
Регионы | Наличие орошаемых земель | Охваченная водосбережением |  | Доля
Абай | 92,2 | 9,7 |  | 10,5%
Акмолинская | 22,6 | 21,8 |  | 96,5%
Актюбинская | 15,5 | 21 |  | 100 %
Атырауская | 14,3 | 4,5 |  | 31,5%
ЗКО | 46,8 | 6 |  | 12,8%
Карагандинская | 68,9 | 26,3 |  | 38,2%
Костанайская | 15,4 | 6,4 |  | 41,6%
Мангистауская | 1,0 | 1,0 |  | 100%
Павлодарская | 128 | 66,5 |  | 52,0%
СКО | 16,7 | 2,7 |  | 16,2%
ВКО | 66,4 | 5,4 |  | 8,1%
Ұлытау | 6,2 | - |  | -
Южные регионы (613,6 из 1396 тыс. га или 44%) |  |  |  | 
Алматинская | 275,9 | 138,7 | +121 | 50%
Жетысуская | 223,8 | 118 | +110 | 52%
Жамбылская | 187,7 | 94,0 | +43,1 | 50%
Кызылординская | 224,6 | 21,2 | +20,4 | 10%
Туркестанская | 484 | 241,7 | +211,4 | 50%
ИТОГО | 1 890 | 785 | +506 | 44%
5

## Slide 7
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
Акиматам областей:
обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, по применению очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод;
обеспечить ремонт и очистку на магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети коммунальной собственности;
совместно с МСХ снизить площади посевов влаголюбивых культур на 15% (направлены письма в акиматы Туркестанской и Кызылординских областей) (рис и хлопок).
Министерству сельского хозяйства:
внести в изменения и дополнения в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» (Приказ МСХ РК № 317 от 23.07.2018г.)
Министерству водных ресурсов и ирригации:
утвердить план работы на межвегетационный и вегетационный периоды 2023-2024 годы;
продолжить работу по сотрудничеству с сопредельными странами по трансграничным рекам;
обеспечить ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистку магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети.
6